| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АНТЕННИКА-ЩОГЛОВИКА (7-й розряд) "__" ___________ ____ р. N __ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (директор, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Антенник-щогловик належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду антенника-щогловика та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________________________ за поданням _________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Антенник-щогловик підпорядковується безпосередньо ______________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Антенник-щогловик:

1. Виконує всі види робіт з установки і монтажу антен, фідерних ліній, симетруючих пристроїв, узгоджувальних трансформаторів, високочастотного та блискавкозахисного заземлення, мостів компанування фідерних вводів.

2. Виконує усі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на вісесиметричних, рупорно-параболічних і перископічних антенах радіорелейних ліній зв'язку, керує цими роботами.

3. Здійснює технічний нагляд за будівництвом і реконструкцією фундаментів, металоконструкцій щогл і веж, приймає до експлуатації ці споруди.

4. Керує роботами з юстировки антен.

5. Вимірює всі електричні параметри антен, фідерних і хвилеводних трактів та забезпечує їх роботу згідно з існуючими нормами.

6. Здійснює облік і паспортизацію закріпленого обладнання, веде технічну документацію на це обладнання.

7. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

8. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

9. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

10. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Антенник-щогловик має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Антенник-щогловик несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Антенник-щогловик повинен знати:

1. Типи і параметри антен і фідерних ліній.

2. Вимірювальні прилади і методи вимірювання технічних характеристик антенно-щоглового обладнання.

3. Робочу документацію на фундаменти та металоконструкції антенно-щоглових споруд, перелік документів, необхідних для приймання в експлуатацію антенно-щоглових споруд після реконструкції та будівництва.

4. Інструкції з експлуатації металевих антенних опор та іншого обладнання.

5. Правила ведення технічної документації.

6. Методи обробки хвилеводів, кабелів, проводів.

7. Правила роботи з підйомними механізмами.

8. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

9. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією антенника-щогловика 6 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 02.03.2007 р.