| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ БУНКЕРУВАЛЬНИКА (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Бункерувальник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду бункерувальника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Бункерувальник підпорядковується безпосередньо __________________
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Бункерувальник:

1. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника більш високої кваліфікації.

2. Спостерігає за подаванням матеріалів у залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і транспортери.

3. Керує затворами і живильниками.

4. Пускає і зупиняє конвеєри.

5. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу у приймальних посудинах і на транспорті.

6. Додержує необхідний проміжок між колосниками граток і спостерігає за наповненням бункерів.

7. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого агломерату та інших матеріалів).

8. Усуває зависання, завали і затори.

9. Розбиває негабаритні брили, дробить великі грудки на гратках перепускних бункерів або гезенків.

10. Усуває сторонні речі.

11. Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки.

12. Зчіплює, розчіплює і відкочує навантажені вагонетки.

13. Очищає обслуговуваний бункер (люк) і колію біля робочого місця.

14. Веде поточний ремонт бункерних затворів.

15. Подає сигнали на ставлення вагонів під розвантаження.

16. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Бункерувальник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Бункерувальник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Бункерувальник повинен знати:

1. Будову бункерів, пускової апаратури, системи звукової і видимої сигналізації.

2. Будову затворів і відкотних колій транспортних механізмів приводної і натяжної станції конвеєрної лінії.

3. Об'єм бункеру, вантажопідйомність приймальних посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера.

4. Технічні умови на розвантажуваний матеріал.

5. Способи дроблення негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу.

6. Правила очищення бункерів.

7. Конструкцію зчеплення.

8. Правила зчеплення, розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкар.

9. Правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів, розвантаження транспортних засобів.

10. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |