| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ БУНКЕРУВАЛЬНИКА (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Бункерувальник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду бункерувальника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Бункерувальник підпорядковується безпосередньо __________________
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Бункерувальник:

1. Веде процес заповнення бункерів губчастим залізом за допомогою герметичного конвеєра.

2. Веде процес зберігання і дезактивації губчастого заліза в атмосфері інертного газу.

3. Контролює роботу шлюзових вантажних пристроїв і розвантажувальних затворів.

4. Регулює тиск інертного газу в бункері.

5. Спостерігає наявність водню у вентиляційній системі і кисню в бункері.

6. Вимірює температуру губчастого заліза на різних рівнях для контролю процесу дезактивації.

7. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Бункерувальник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Бункерувальник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Бункерувальник повинен знати:

1. Будову шлюзових завантажувальних і розвантажувальних пристроїв та розвантажувальних затворів.

2. Технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза.

3. Способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу.

4. Комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури.

5. Методику заміру температури і регулювання газового режиму.

6. Фізичні і хімічні властивості губчастого заліза.

7. Концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин у допустимих межах.

8. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) | "___" ____________ ____ р. |