| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ДЕФЕКТОСКОПІСТА З ГАЗОВОГО ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |  |
| --- | --- | --- | --- |

I. Загальні положення

І. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду дефектоскопіста з газового та рідинного контролю та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю:

1. Готує до випробувань - складає схеми контролю (монтажу) і здійснює міжопераційний контроль окремих деталей методом обдування, за допомогою гелієвого щупа, із застосуванням надлишкового тиску.

2. Здійснює експлуатацію гелієвих і галогенних течошукачів відповідно до вимог з експлуатації та інструкції контролю герметичності.

3. Вибирає контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання вакууму і тиску газу.

4. Робить висновок за результатами випробувань на герметичність контрольованих деталей.

5. Проводить люмінесцентний і кольоровий контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах.

6. Працює з приладами люмінесцентної дефектоскопії.

7. Готує відповідно до інструкції проникну рідину і абсорбуюче покриття.

8. Відмічає дефекти за індикаторними слідами.

9. Розшифровує дефекти.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю повинен знати:

1. Основні методи одержання вакууму.

2. Основи процесу відкачування.

3. Швидкість дії насосу.

4. Опір і пропускну здатність трубопроводів.

5. Режим витікання газів.

6. Будову устаткування і апаратури для відкачування об'єкту.

7. Будову обертальних і пароструминних насосів.

8. Будову контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму.

9. Прості несправності електричної, радіотехнічної і вакуумної систем течошукачів.

10. Способи перевірки і регулювання чутливості течошукачів.

11. Методи випробування об'єктів контролю, сутність, переваги і недоліки методів контролю.

12. Будову люмінесцентних приладів.

13. Електричні параметри ртутно-кварцевих ламп.

14. Природу ультрафіолетових променів і флюоресценції.

15. Фізичні властивості рідини (змочування, в'язкість, поверхневий натяг, капілярні явища).

16. Види барвних речовин для кольорового методу дефектоскопії і люмінуючих речовин для люмінесцентної дефектоскопії.

17. Методи нанесення і вилучення пенетранта з поверхні виробів.

18. Правила користування аналітичними терезами для складання наважок під час приготування розчинів.

19. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

20. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

21. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |